## Jaký je vztah mezi bezdrátovým Ethernetem, WLAN, RLAN, HiPERLAN, IEEE 802.11 a Wi-Fi?

Snaha zbavit se kabelů, spojit bezdrátově počítače v krátké vzdálenosti. Frekvence v bezlicenčním pásmu. Bezdrátový Ethernet je jednou z variant WLAN – Wireless LAN.

Wi-Fi není síť, ale značka, která se uděluje když splňuje standardy kompatibilitu.

Rozprostření do širšího spektra kvůli rušení (bezlicenční pásmo 900MHz a 2,4GHz).

IEEE 802.11 je standard bezdrátového Ethernetu. Obsahuje podvrstvu MAC a vrstvu PFY. Maximální přenosová rychlost je 2Mbps.

RLAN – Radio Local Area Network: 802.11 je americká verze, RLAN je evropská verze.
HiPERLAN – High Performance. Obě se postupně standardizují směrem k 802.11 idkyž nejsou úplně stejné.

## Standard IEEE 802.11 (bez přípony!!), jeho řešení fyzické vrstvy

PCF – Point coordination function

DCF – Distributed coordination function

FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum

DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum

DFIr – Diffused Infrared

Při vzniku je už zastaralý a pomalý, vznikají varianty IEEE 802.11a (54Mbps v pásmu 5GHz) a IEEE 802.11b (11Mbps v pásmu 2,4GHz). Ujímají se DSSS a OFDM.

## Architektura IEEE 802.11, režimy infrastruktury a ad-hoc

- Dvoubodový spoj

- Vícebodové propojení
Je jich víc, ale komunikují spolu vždy dva – ad-hoc mode

- Do hvězdy
Access point – stanice – terminály komunikují přes AP, přenosová kapacita je sdílená, označováno jako infrastructure mode.

## Buňky a sítě v IEEE 802.11 (BSS, ESS, BSSID, SSID)

- BSS (Basic Services Set)
Nejmenší prvek bezdrátových sítí, několik počítačů co spolu komunikují. Jde o analogii buňky v mobilní síti.
Bez AP jde o IBSS (Independent) a uzly komunikují v režimu ad-hoc.
S AP je režim komunikace infrastructure mode. AP je rozhraní mezi bezdrátovou sítí a drátovou.
DS – distribution systém je propojení mezi drátovou sítí a BSS na úrovni linkové vrstvy (propouští broadcast).

- ESS (Extended Service Set)
Jde o propojení několika BSS. Vpodstatě bezdrátová síť – WLAN, jedna broadcast doména. AP jsou součástí DS a nejsou mobilní. AP ve stejném ESS mají stejný identifikátor – SSID (jméno sítě – services set ID – 32 znakové, přenos nešifrovaně) a odlišný BSSID (jméno buňky – Basic service Set ID – 6 bytů, v režimu infrastruktury je to MAC adresa AP, v režimu ad-hoc je generováno náhodně). Každá stani vždy patří jen do jedné BSS.

## Bezdrátové distribuční systémy v IEEE 802.11  (WDS, repeating WDS)

Propojení BSS na úrovni linkové vrstvy, není vidět pro podvrstvu LLC. Drátový nebo bezdrátový (spojuje třeba dvě drátové sítě).

- WDS (Wireless DS):
Spojuje dvě drátové sítě – jejich AP = wireless bridging (prostě bezdrátový most).

- Repeating WDS:
Jeden uzel je AP a druhý má 2RF rozhraní kde se první chová jako stanice vůči prvnímu AP a druhé rozhraní se chová jako kopie prvního AP. Tím se zvyšuje dosah jednoho sítě.

## Funkce DS v IEEE 802.11

Stanice se přihlašují k buňkám – jejich AP, aby bylo jasné kam v rámci sítě patří.

Association – Asociuje se s konkrétním AP, proběhne autentizace.
Reassociation – To samé při přechodu k jiné BSS vrámci jedné ESS.
Disassociation – zrušení asociace.
Distribution – Přenos dat v rámci ESS přes DS.
Integration – Přenos dat imo ESS přes portál.

## MAC rámce a MAC adresy v IEEE 802.11

- PLCP rámce:
Zajišťují funkce spojené s šířením signálu (rychlost) a liší se pro FHSS, DSSS a DFIr. Umožňuje synchronizaci příjemce a odesílatele a zjištění přenosové rychlosti (detekce použitého kódování).

- MAC rámce:

  - Řídící rámce
RTS/CTS, ACK (potvrzovací rámce) pro potvrzení přijatých dat.

  - Rámce pro správu (k asociaci s AP a podobně)

  - Datové rámce

U rámců v IEEE 802.3 jsou dvě adresy – odesílatele a příjemce.

U IEEE 802.11 jsou až 4 adresy. Komunikace jde přes AP a DS. ACK se může posílat jinému uzlu než odesílateli. Dva bity To DS (příjemce je AP/DS) a From DS (odesílatel je AP/DS).

První adresa je adresa příjemce. Druhá adresa je v IBSS MAC adresa odesílatele, v BSS je to MAC adresa AP (fyzický odesílatel). Třetí adresa (u BSS) je MAC adresa uzlu co posílá (logický odesílatel).
Při posílaní v BSS od AP k AP je 1 adresa MAC adresa AP (fyzický příjemce), 2 adresa je MAC adresa stanice co posílá a 3 adresa je MAC adresa komu jsou data určena (logický příjemce).
WDS link – MAC příjemce AP, MAC odesílatele AP, MAC příjemce, MAC odesílatele. Tak v tomhle mám fakt bordel a ztěch slajdů to nechápu….. tomu říkám bonusová otázka.

## Power management a beacon rámce v sítích IEEE 802.11

Potřeba šetřit energií – výkon vysílání jen jak je potřeba a když to jde vypnout přijímač (kdy to je možné zajišťuje powermanagement).

Stavy: awake – přijímá a vysílá, sleep – nepřijímá.

Stanice se po přijetí rámce z příznaku More Data ve Frame Control části rámce dozví zda budou následovat další rámce a buď usne nebo na ně bude čekat. Pokud spí, musí se občas probudit jestli na ni něco nečeká – AP ji mezitím musí data nabufferovat u sebe.

TSF (timing synchronization function) – říká kdy se má stanice probudit aby zkontrolovala jestli nemá nějaká data. Posílání beacon frames, pravidelně. U IBSS je perou, u BSS je rozesílá AP. Interval si volí AP. Beacon rámce přijímají i spící stanice. Obsahují kdy bude vysílán další BR a podle toho se dané stanice budí a časové razítko, aby stanice věděli kolik je a nepočítali si čas jinej než AP.

TIM (traffic indication map) – říká zda je pro nějakou stanici připraveno něco k přijetí.